SECTIUNEA 1

RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC

(RST)

FAZA DE EXECUTIE NR. III

CU TITLUL:

Demararea proiectarii metodologiei de evaluare a riscului, derularea experimentelor cu lisimetre, organizarea workshopului cu utilizatorii

•	RST – raport stiintific si tehnic in extenso

•	PVAI – proces verbal de avizare interna

Cuprins

1.	Obiective generale

2.	Obiectivele fazei

3.	Rezumatul fazei

4.	Descrierea stiintifica si tehnica

5.	Concluzii

6.	Bibliografie

7.	Comunicari si Publicatii

1. OBIECTIVE GENERALE

Cercetarile intreprinse pe parcursul acestei etape au avut un caractere de documentare si identificare a celor mai noi instrumente de modelare matematica in vedere stabilirii unor modele matematice utile in evaluarea riscului asociat contaminarii cu metale si proiectarea unor tehnologii de fitoremediere. Documentarea urmareste realizarea obiectivelor generale:

•	Caracterizarea si modelarea matematica a circuitelor biogeochimice ale metalelor in zonele contaminate

•	Optimizarea experimentala si prin modelare matematica a solutiilor de remediere a zonelor contaminate

2. OBIECTIVELE FAZEI

In vederea realizarii celor doua obiective generale in aceasta faza a proiectului au fost investigate o serie de modele de evaluare a riscului ecologic asociat solurilor contaminate cu metale. Aceasta activitate de documentare a urmarit:

•	Stabilirea modelelor matematice optime pentru expunerea la metale pe cai abiotice

•	Stabilirea modelelor matematice optime pentru expunerea la metale pe cai biologice

•	Stabilirea modelelor matematice optime pentru circulatia metalelor in conditii de bioremediere

3. REZUMATUL FAZEI

Procesul de evaluare a riscului presupune folosirea unor metode credibile si verificate dearece numai asa administratorii de risc pot fi convinsi sa treaca la actiune.  In evaluarea riscului ecologic asociat contaminarii cu metale au fost identificate un set de principii , care trebuie incorporate in caracterizarea expunerii si evaluarea riscului asociat. Masura in care aceste principii se regasec in modelele matematice utilizate determina relevanta si credibilitatea modelului respectiv.  Avand in vedere aceste lucruri in aceasta faza a fost intreprinsa o activitate de investigare: a modelelor recomandate de catre unele agentii de protectia mediului, EPA [5], UE [6] a softurilor existente  si  a unor modele aflate in stadiul de propunere. Este cunooscut faptul ca orice model presupune un numar de ipoteze simplificatoare si ca nu toate proprietatile matematice ale solutiei ecuatiilor modelului au un corespondent in realitate. De aceea in investigatiile noastre am urmarit masura in care un model aflat in discutie este apt de a captura un numar de caracteristici ale fenomenului real si care sunt considerate ca fiind esentiale.

O alta directie de actiune a fost una de interes pragmatic, obtinerea unui set de principii de modelare si constituirea unui pachet de modele astfel incat pentru o problema specifica de contaminare sa putem stabilii o metodologie de evaluare a riscului si dupa caz proiectarea unor tehnologii de fitoremediere.

4. DESCRIERE STIINTIFICA SI TEHNICA

Contaminarea solurilor cu metale in urma diverselor activitati industriale este la ora actuala o problema majora. Datorita interactiilor intre diferitele compartimente de mediu contaminantii din sol se redistribuie in toate compartimentele de mediu cu implicatii asupra bunei functionalitatii a sistemelor biotice naturale si starii de sanatate umana.

Modul in care metalele se distribuie si transformarile suferite  depind de proprietatile fizico-chimice ale metalelor  si de  parametrii de mediu.  Actualmente este acceptat ca un numar de carcteristicii sunt in mod unic proprii metalelor si ca aceste proprietatii unice, considerate ca principii,  trebuie luate in considerare in activitatea de evaluare a riscului, [5]. Aceste principii pot fi formulate astfel:

•	Metalele sunt componente naturale ale mediului cu concentratie regionala variabila;

•	Toate compartimentele de mediu contin in mod natural mixturi de metale si cel mai adesea metalelele sunt introduse  in mediu ca mixturi;

•	Unele metale sunt esentiale pentru sanatatea oamenilor, animalelor, plantelor si microorganismelor;

•	Chimia metalelor in  mediu influenteaza in mod puternic starea lor  si efectele pe care le au asupra receptorilor umani  si ecologici;

•	Toxocinetica si toxodinamica metalelor depinde de metal, de forma sau compusii  metalului, si de abilitatea organismului de a regla sau stoca metalul.

Sopul final al oricarui model matematic utilizat in procesul de evaluare a riscului sau pentru proiectarea unor tehnologii de bioremediere este sa dea o estimare cantitativa a concentratiei contaminantului in receptor cunoscand concentratia contaminantului la sursa.  Stabilirea unei astfel de relatii cantiative este dificila deoarece:

a)	drumul pe care  il parcurge o anumita substanta chimica de la sursa la receptor trece prin medii diferite;

b)	pe parcurs metalul contaminantul poate suferi mai multe transformari biochimice;

c)	gradul de asimilare al contaminantului depinde de caracteristicile biologice ale receptorului.

Figura 1 contine o schema a modului de expunere a unui receptor ecologic. In cele mai multe situatii receptorul acumuleaza contaminatul dintr-un mediu care nu se afla in contact direct cu sursa.

Reprezentare schematica a cailor de expunere pentru un receptor ecologic.

Este important de subliniat ca cele doua notiuni de mediu si interfata sunt dependente de context.

Pentru determinarea concentratiei in receptor este nevoie in mod esential de  trei tipuri modele matematice:

a)	model matematic al dinamicii contaminantului in  fiecare mediu,

b)	model matematic al  transferului contaminantului intre doua medii distincte,

c)	model matematic al acumularii

Dinamica metalelor in medii precum sol, aer sau  apa este descrisa foarte bine de ecuatii cu derivate partiale de tip parabolic sau eliptic, Pentru modelarea acumularii in receptor modele de tip biodinamic sunt considerate ca fiind satisfacatoare. In schimb modelarea interfetei este extrem de dificila si modelele existente au un caracter empiric. Aceasta situatie se datoreza in special complexitatii proceseler de transfer si dificultatii de cuantificare a acestor procese.

In tabelul 1 reprezentam o sinteza a principalelor tipuri de modele matematice utilizate in evaluarea riscului si in fitoremediere.

| Model matematic/ Referinta | Procese bi ogeochimice | Distributie spatiala, | Comportament spatio-temporala | Domeniu de aplicabilita | obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecuatii cu derivate partiale 2,3,4 | -procese de transport si difuzie, -procese chi-mice | -spatial heterogen - un singur mediu | -scara macro- scopica -procese evolutive -procese stationa- re | -fitoremediere, -evaluarea expune- rii, -evaluarea riscului | proprii unui singur mediu, transferul intre medii este modelat ca termen sur-sa sau conditie la limita |
| Ecuatii diferentiale ordinare 1, 7, 8 | -procese de transfer -procese chimice | -omogen spatial, -comparti-mente -multimedia | -scara macroscopica -scara microscopica -procese evolutive | -fitoremediere -evaluarea expune- rii, -evaluarea riscului -bioacumulare | multimedia; concentratie constanta in fiecare me- diu, cu rate de transfer intre medii |
| Automate celulare 9,10,11 | -transport si difuzie | 2D spatial heterogen -un singur mediu | -scara macroscopica -procese evolutive | -evaluarea riscului | modelarea habitatului, |

Trebuie subliniat ca in evaluarea expunerii la contaminarea cu metale de regula sunt implicate mai multe medii si in consecinta  evaluarea riscului implica diverse combinatii a acestor modele de baza.

In lucrarea anexata acestui raport prezentam diverse scenarii de evaluare a riscului ecologic asociat solurilor contaminate cu metale

6. 	BIBLIOGRAFIE

1.	Mezzari, P. M., B. Van Aken, J. M. Yoon; C. L. Just; J. L. Schnoor, 2004. Mathematical Modeling of RDX and HMX Metabolism in Poplar. Int. J. Phytoremediat., 6, 323-345

2.	Nowack B., K. U. Mayer, S. E. Oswald, W. van Beinum, C. A. J. Appelo, D. Jacques, P. Seuntjens, F. Ge´rard, B. Jaillard, A. Schnepf, T. Roose, 2006. Verification and intercomparison of reactive transport codes to describe root-uptake. Plant Soil,  285, 305–321

3.	Seuntjens P., B. Nowack, R. Schulin, 2004. Root-zone modeling of heavy metal uptake and leaching in the presence of organic ligands. Plant and Soil,  265, 61–73

4.	P. Verma, K.V. George, H.V. Singh, R.N. Singh, Modeling cadmium accumulation in radish, carrot, spinach and cabbage, Applied Mathematical Modelling 31 (2007) 1652–1661

5.	FrameWork for metal risk assessment, EPA/120/R-07/001,

6.	Merag, Metal environmental risk assessment guidance,  .

7.	Joseph T. Bushey, Stephen D. Ebbs, and David A. Dzombak, Development of a Plant Uptake model for Cyanide, International Journal of Phytoremediation, 8(2006), 25-43

8.	Maximilian Posch, Wim de Vries,  Dynamic modelling of metals – Time scales and target loads, Environmental Modelling & Software 24 (2009) 86–95

9.	Bas Straatman1, Alex Hagen1, Conrad Power, Guy Engelen1, Roger White, The Use of Cellular Automata for Spatial Modelling and Decision Support in Coastal Zones and Estuaria,

10.	Beegle-Krause, C.J., Fonseca, M., Shigenaka, Noaa habitat recovery models using cellular automata techniques,  2005,  International Oil Spill Conference, IOSC 2005, pp. 10645-10651.

11.	Shyue, S.-W., Sung, H.-C., Chiu, Y.-F.,  Oil spill modeling using 3D cellular automata for coastal waters, Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering, Conference,  2007, pp. 546-553,

6. CONCLUZII

Obiectivele asumate pentru aceasta faza au fost indeplinite integral si la termen. Lucrarile corespund clauzelor contractuale. Rezultatele obtinute in aceasta faza a facut obiectul a doua comunicari stiintifice, a unui articol acceptat pentru publicare si a unei lucrari stiintifice.

Perspective imediate: a) Utilizarea modelelor analizate la unel cazuri concrete de studiu, b) Dezvoltarea unor pachete de programe  pe baza modelelor analizate usor de utilizat de catre potentialii utilizatori.

7.	COMUNICARI SI PUBLICATII

1.	Iordache Virgil, Ion Stelian, Alin Pohoata, Integrated modelling of metals biogeochemistry: potential and limits, va apare in Chemie der Erde - Geochemistry - Interdisciplinary Journal for Chemical Problems of the Geosciences and Geoecology

2.	Stelian Ion, Virgil Iordache and Alin Pohoata, Mathematical model for risk assessment to metals in the soils, The 7-th workshop on Mathematical Modelling of Enivironmenta and Life Sciences Problems, Constanta, October, 2008

3.	Alin Pohoata, Virgil Iordache and Stelian Ion, Mathematical modelling of metals biogeochemistry, The 7-th workshop on Mathematical Modelling of Enivironmenta and Life Sciences Problems, Constanta, October, 2008

4.	Stelian Ion, Anca Veronica Ion, Stefan Cruceanu, Dorin Marinescu, Gabriela Marionschi, Cornelia Ciutureanu, Modele matematice in evaluarea de risc ecologic asociat solurilor contaminate cu metale, Raport tehnic, Institutul de statistica Matematica si Matematica Aplicata, 2008