SECTIUNEA 1

RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC

(RST)

FAZA DE EXECUTIE NR. III

CU TITLUL

Caracterizarea distributiei si dinamicii indicatorilor ecotoxicologici, initierea modelarii matematice la nivel de bazin, workshop cu utilizatorii

•	RST – raport stiintific si tehnic in extenso

•	PVAI – proces verbal de avizare interna

Cuprins

1.	Obiective generale

2.	Obiectivele fazei

3.	Rezumatul fazei

4.	Descrierea stiintifica si tehnica

5.	Biblografie

6.	Concluzii

7.	Comunicari si Publicatii

1. OBIECTIVE GENERALE

In aceasta etapa am urmarit stabilirea unui set de principii de modelare matematica a proceselor de acumulare a metalelor in receptorii ecologici. Acest lucru este un pas esential in realizarea obiectivului general

•	Evaluarea si modelarea matematica a stocurilor si fluxurilor regionale de poluanti toxici stabili in bazinele hidrografice contaminate

2. OBIECTIVELE FAZEI

Acumularea metalelor in receptorii ecologici este un proces complex care depinde de o multitudine de factori de mediu extern si factori specifici. Pentru a obtine un model matematic rezolvabil este nevoie de un numar de ipoteze simplificatoare. Pe de alta parte aceste simplificarile introduse nu trebuie sa denatureze modelul. Avand in vedere aceste lucruri in aceasta etapa am urmarit

•	Stabilirea modelelor optime pentru modelarea matematica spatiala a distributiei surselor, fluxurilor cheie si zonelor tampon in bazin

3.  REZUMATUL FAZEI

In aceasta  etapa a fost intreprins un studiu relativ la principiile de modelare matematica a procesele de bioacumulare a metalelor in plante si organismele animale. Studiul priveste activitatea de biomonitorizare a   zonelor poluate cu metale.

Tinand cont de complexitatea procesului de acumulare a metalelor in plante si organismele animale si de multitudinea factorilor interni si externi care il influenteaza sunt necesare o serie de ipoteze simplificatoare care sa permita obitinerea unui model matematic rezolvabil si care sa fac uz de un numar redus de parametri.

In activitatea de monitorizare a gradului de contaminare cu metale a unor bazine hidrografice utilizarea bioindicatorilor se bazeaza pe ipoteza ca existenta unui metal in mediu extern, apa,aer sol, peste nivelul natural se reflecta intr-o crestere a concentratiei in plantele si organismele care vin in contact cu acel mediu.

Avand in vedere diversitatea organismelor, plantelor, compartimentelor de mediu, cailor de contact si proceselor biogeochimice implicate in procesele de  bioacumulare precum si a naturii chimice a metalelor modelele matematice existente sunt extrem de particulare,  nu exista un model generic de bioacumulare.  Tinand cont de scopurile proiectului activitatea noastra s-a restrans la investigarea a doua tipuri de modele si anume

1.	Sisteme de ecuatii diferentiale ordinare

2.	Modelul Ligantului biotic

Am considerat aceste doua modele deorarece fiecare in parte acopera cate o clasa destul de larga de fenomene si cele doua clase nu se intersecteaza

4. DESCRIERE STIINTIFICA SI TEHNICA

Bioacumulare este un proces complex si reprezinta o etapa esentiala in evaluarea riscului de contaminare. Deasemenea determinarea unor relatii cantitative intre nivelul de contaminan-tului la sursa si concetratia in receptor este extrem de importanta in proiectarea unor tehno-logii de bioremediere. Ambele utilizari presupun evaluari cantitative si implicit  elaborarea unor modele matematice.

Modelele matematice de bioacumulare  pot fi folosite intr-un dublu sens: a) sa furnizeze informatii despre gradul de poluare a mediului  cunoscand concentratia la nivelul  bioindicatorului  b) sa permita o estimare a concentratiei la nivelul receptorilor biotici cand se cunoaste concentratia in mediu extern.

Procesul de bioacumulare a metalelor poseda o serie de proprietati specifice care au fost observate atat in teren cat si in experimentele desfasurate in laborator. Din punctul de vedere al modelari matematice credem ca sunt esentiale urmatoarele particularitati:

a)	biodisponibilitatea metalelor depinde de procesele chimice ce au loc in mediu extern

b)	numai anumiti compusi ai metalelor sunt biodisponibili

c)	organismele animale si plantele poseda mecanisme de reglare a acumularii si eliminarii metalelor din corp

d)	Informatiile privind procesul de bioacumulare a unei anumite forme a metalului pe o anumita calea nu pot fi transferate altei forme sau alte cai de acumulare

e)	metalele nu sunt create nici distruse de organisme  ele pot trece eventual dintr-o forma in alta

Acuratetea predictiei este puternic inflentata de urmatorii factori:

1.	Identificarea in mediu extern a tuturor formelor chimice bioaccesibile ale metalului

2.	In cazul prezentei mai multor metale determinarea naturii   competitive sau cooperative in raport cu bioaccesibiltate

3.	Identificarea tuturor cailor de expunere

4.	Identificarea tesuturilor si organelor de acumulare

5.	Cinetica interna

6.	Masura in care modelul matematic tine cont de natura dinamica a procesului de bioacumulare a metalelor

7.	Scara sptio-temporala de evaluare a parametrilor

8.	Controlul erorii de rezolvare a modelului matematic

Pentru evaluarea cantitativa a concentratiei contaminantului in receptor sunt folosite in general  trei tipuri de modele, modele statistice, modele dinamice si modelul ligantului biotic. Compartiv fiecare prezinta avantaje si dezvantaje,  analiza compartiva a acestor modele este dincolo de obiectul investigatiilor noastre. Avand in vedere scopul proiectului ne-am fixat atentia pe ultimile doua modele si in aceasta etapa pe modelul dinamic.

Modele matematice date de sistemele de ecuatii diferentiale ordinare sunt estrem de utilizate nu numai in modelarea proceselor de bioacumulare ci si in biologie si ecologie.  Aceaste modele ofera cateva avantaje certe in raport cu alte modele, anume:

•	tin cont de evolutia in timp a proceselor modelate

•	permit o analiza  compartimentala a  procesului modelat

•	permit determinarea configuratiilor de echilibru

•	permit analiza stabilitatii configuratiilor de echilibru

•	permit analiza sensibilitatii si incertitudini in raport cu parametri

•	din punct de vedere matematic teoria lor este  bine pusa la  punct atat calitativ cat si numeric

Ca dezvantaj, nu pot modela fenomene cu un grad inalt  de heterogenitate.

Ecuatia sau sistemul de ecuatii sunt obtinute pe baza principiului de bilant al masei, variatia in timp a cantitati de contaminant in organism este egala cu diferenta dintre canitatea absorbita de  organism si cantitatea eliminata de organism.

Tabelul 1 contine o analiza succinta a patru procese de bioacumolare distincte modelabile prin sisteme de ecuatii diferentiale ordinare.

| nr | Numar receptori/Receptor(i) | Numar cai de acumulare/Cai de acumulare | Numar contaminanti/Contaminanti | obs. | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/cereale+ panza freatica | 1/apa in sol | 1/Cd sau Pb sau Hg |  | MM1 |
| 2 | 1/Organism acvactic | 2/apa+ hrana | 1/Metal | Modelul poate fi extins la mai multi receptori din lantul trofic, | MM2, MM4 |
| 3 | 1/Biosorbent | 1/solutie apoasa | 1/metal solubil |  | MM3 |
| 4 | 17/compartimente in planta | 1/apa in sol | 1/cyanide | utilizat ca model de acumulare in fitoremediere | MM5 |

In lucrarea anexata la raport prezentam o analiza detaliata a unui proces fictiv de bioacumulare care include mai multi receptori aflati in relatie trofica.

Modelul ligantului biotic este in mod fundamental un model bazat pe echilibru chimic si a fost folosit pentru prima data pentru a modela fixarea unor compusi metalici la nivelul bronhiile unor specii de pesti vezi MM6, MM7.  Conceptual model poate fi  gandit ca fiind compus din trei componente. Prima componenta este compozitia chimica a solutiei apoase care permite identificarea speciilor metalice toxice. A doua componenta cuprinde fixarea speciilor toxice de ligantul biotic. Iar a treia componenta este reltia dintre metalul fixat de ligantul biotic si raspunsul toxic [MM8].

Modelu a fost extins pentru a explica rolul cobaltului in dezvoltarea radacinii plantei Hordeum vulgare [MM9], pentru a explica rolul unor compusi ionice in atenuarea toxicitati cuprului asupra Triticum aestivum

[MM10]

5. BIBLIOGRAFIE

1.	Sven Erik Jorgensen, An ecological Model for Heavy Metal Contamination, Ecological Modelling, 2(1976), 59-67

2.	Schlekat, C.E.; Lee, B.-G.; Luoma, S. N. Dietary metals exposure and toxicity to aquatic organisms: Implications for ecological risk Assessment. In Coastal and Estuarine Risk Assessment.Newman, M., Ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002

3.	Yu Liu, Ya-Juan Liu, Biosorption isotherms, kinetics and thermodynamics, Separation and Purification Technology 61 (2008) 229–242

4.	Connelly, J.P and R.V. Thomann, WASTOX, A Framework for Modelling the fate of Toxic Chemicals in Aquatic Environments, Project Report, U,S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Environmental Research Laboratory-Duluth, large Lakes Research Station, Grosse Ile, Michigan, 1985.

5.	Joseph T. Bushey, Stephen D. Ebbs, and David A. Dzombak, Development of a Plant Uptake model for Cyanide, International Journal of Phytoremediation, 8(2006), 25-43

6.	Som Niyogi, Rebecca Kent , Chris M. Wood, Effects of water chemistry variables on gill binding and acute toxicity of cadmium in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): A biotic ligand model (BLM) approach, Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 148 (2008) 305–314

7.	Paul R. Paquin et all., The biotic ligand model: a historical overview, Comparative Biochemistry and Physiology Part C 133 (2002) 3–35

8.	Merag,  Metal environmental risk assessment guidance, www.metalsriskassessment.org.

9.	K. Lock, K.A.C. De Schamphelaere, S. Becaus, P. Criel, H. Van Eeckhout, C.R. Janssen, Development and validation of a terrestrial biotic ligand model predicting the effect of cobalt on root growth of barley (Hordeum vulgare), Environmental Pollution 147 (2007) 626e633

10.	Xiao-San Luo, Lian-Zhen Li , Dong-Mei Zhou, Effect of cations on copper toxicity to wheat root: Implications for the biotic ligand model, Chemosphere 73 (2008) 401–406

6. CONCLUZII

Obiectivele asumate pentru aceasta faza au indeplinite integral si la termen. Lucrarile corespund clauzelor contractuale. Rezultatele obtinute in aceasta faza a facut obiectul unei comunicari stiintifice si a unei lucrari stiintifice.

Perspective imediate: a) Utilizarea modelelor analizate la unel cazuri concrete de studiu, b) Dezvoltarea unor pachete de programe  pe baza modelelor analizate usor de utilizat de catre potentialii utilizatori.

7. COMUNICARI SI PUBLICATII

1.	Stelian Ion, Principii de modelare si modele matematice in bioacumularea metalelor, Raport  tehnic, Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata, www.ima.ro

2.	Stelian Ion,  Modele matematice pentru expunerea la metale, Workshop, Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata, Noiembrie 2008